## Slide 1: 진동데이터 활용 충돌체 탐지 AI 경진대회
https://dacon.io
팀 : 두부

## Slide 2
목차
1
2
3
STEP 1
STEP 2
STEP 3
데이터 전처리 & EDA
모델 구축 & 검증
결과 및 결언
EDA
모델링
결과 및 결언
Lasso
Random Forest
CNN
결과
결언
EDA
전처리

## Slide 3
디렉터리 구조
Data set
‘./DACON_KAERI/sample_submission’
‘./DACON_KAERI/test_features’
‘./DACON_KAERI/train_features’
‘./DACON_KAERI/train_target'
Code
./DACON_KAERI_코드정리용(Lasso + RF)
./DACON_KAERI_코드정리용(CNN)
실행순서
1. DACON_KAERI_코드정리용(Lasso + RF)
2. DACON_KAERI_코드정리용(CNN)
output
최종 submit file : Submission_final.csv

## Slide 4
1. EDA
1. 좌표
좌표의 경우는 각 센서에 파장이 도착한 시간에 가장 큰 영향을 받음
--> 제일 먼저 도착한 파장이 도착한 센서와 그 시간을 통해 센서의 대략적 위치 유추 가능
각 센서에 제일 먼저 도착했으면서 0.00004초에 도달한 경우
각 센서에 제일 먼저 도착했으면서 0.00008초에 도달한 경우
S1
S2
S4
S3

## Slide 5
1. EDA
1. 좌표
하지만, 각 센서에 도착한 시간만으론 좌표를 맞추는데 한계가 존재
센서에 도착한 시간이 비슷하더라도, 좌표값은 크게 다를 수 있음 (외삽의 문제)
좌표 유추에도 센서에 도달한 파장의 정보가 필요

## Slide 6
1. EDA
2.파장
파장의 모양에 영향을 주는 요소에는 크게 3가지 요소가 존재
1.파장이 센서에 도착한 시간
--> 센서에 파장이 빨리 도착할 수록 파장의 높낮이가 큼
2.V
--> V가 클수록 파장의 기울기가 가파름
3.M
--> M과 파장의 진폭, 파장의 높낮이는 깊은 관련
 이미지 데이터와 유사하게 풀이가 가능

## Slide 7
1. EDA
2.파장
1. 파장이 도착한 시간에 따른 모양 (M = 0.2, V = 0.2 고정)
Time = 5
Time = 10

## Slide 8
1. EDA
2.파장
1. V에 따른 모양 (Time=5, M=0.2)
V = 0.2
V = 1

## Slide 9
1. EDA
2.파장
1. M에 따른 파장의 모양 -> 파장의 높낮이와 진폭 -> 적분값과 관련 (Time=5, V=0.2)
M = 25
M = 175

## Slide 10
1. EDA
2.파장
1. 센서가 도착한 시간별 파장의 기울기 max-min과 V의 상관관계
2.M에 따른 파장의 적분값 (처음 도달한 센서값의 absolute cumsum) (Time, V고정)

## Slide 11
1. EDA
2.파장
센서에 파장이 닿은 후, 특정 시간이후의 파장은 반사파
특정 시간 이후의 파장은 무의미한 정보를 가지고 있을 수 있음
실험 결과 Time 200이하로 쓰는 것이 적절
반사파X
반사파O

## Slide 12
1. EDA
3.결론
1.파장의 모양, 도착시간은 target 값과 깊은 관련이 있음
-> CNN과 같은 NN모형으로 접근 가능
2. 파장에서 추출한 통계량을 통해서도 접근 가능
-> Lasso, RF 와 같은 단순한 모형으로 접근 시도
3.특정 시간대 이후의 파장은 반사파로 추정
-> 특정 시간대 이후의 센서값은 모델링에 불필요 할 수도 있음

## Slide 13
2. 모델링
1.Lasso + RF
-Lasso, RF은 파장에서 추출한 통계량만을 가지고 학습
-정확한 통계량을 추출하기 위해, 각 sample별로 최초 도착한 센서값만 사용
-센서의 도착시간에 따라 통계량에 유의미한 차이가 있기 때문에 도착 시간별로 모델링
-Lasso + RF 앙상블

## Slide 14
2. 모델링
1.Lasso + RF
1.V
Sample row data, Sample 별로 정규와 이후
-기울기 max – min-
-기울기 분산
-기울기 절대값 max
-기울기 절대값 평균
- 각 변수의 제곱, 세제곱 등등…
2.M
Sample row data, Sample 별로 정규와 이후
-기울기 max – min-
-기울기 분산
-기울기 절대값 max
-기울기 절대값 평균
-각 변수의 제곱, 세제곱 등등…
-특정 시간대까지의 적분값/V 예측값
3.X,Y
-각 센서별 도착한 시간
-각 센서별 도착 시간의, 각각의 차
-각 센서별 도착 시간의, 각각의 차 절대값
-각 센서별 도착 시간의 , 각각의 합

## Slide 15
2. 모델링
2.CNN
-row데이터 정규화 이후 학습
-각 시간마다 4개의 센서 중, 몇 개의 센서에 파장이 닿았냐를 알려주는 변수 생성
(ex, 0…0001….11222….3333…444444) -> 센서가 닿은 시간을 직접으로 알려주기위함
-특정시간 이후의 센서값은 사용하지 않음
(ex 0~375개의 Time중, 0~200만 사용)
센서 1,2,3,4
파생변수

## Slide 16
2. 모델링
2.CNN
Case1 : CNN + 변수추가 + 5Fold + Cosine Scheduler + Time 200까지만
Case2 : CNN + 변수추가 + 5Fold + Time 200까지
Case3 : CNN + 5Fold + 변수추가 + regularizer
Case4 : CNN + 5Fold + Cosine Scheduler (base model)
3.앙상블
최종적으로
(Case1 + Case2)*0.5 + (Case3 + Case4 + LassoRF)*0.5 를 사용

## Slide 17
3. 결과
1.Lasso + RF
LB : 0.018X
-> 최초 도달한 센서값만 사용했기에 한계점 존재
-> 세밀한 통계량을 추출하는 데에 있어 한계 존재
2.CNN
Case1 + Case2 LB : 0.0035
Case3 + Case4 + LassoRF LB : 0.0067
변수추가 + Time 200이하 사용을 통해 단일 모델로도 0.0035 성능
3.앙상블
LB : 0.0025
(CNN Case1 + CNN Case2)*0.5 + (CNN case3 + CNN case4 + LassoRF)*0.5

## Slide 18
3. 결과
결론
1.EDA를 통해 적절한 변수와 적절한 데이터 사용만으로도 좋은 성능을 거둘 수 있었음
2.다양한 시도를 해보았지만, M,V의 범위를 각각 [25, 175], [0.2, 1]로 두지 않고 [0,200], [0,1]로 하고 제출시도를 하여서 여러시도의 점수를 알 수 없었던 것이 한계점

## Slide 19: THANK YOU
THANK YOU